Инструкция  по  установке  горизонтальных алюминиевых жалюзи 16 и 25 мм

Порядок установки

13	13

12	12

1

5

6	8

15

2

7	3

10	4

11

13	10

14

13	14

1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие и разрезать веревку. Раскрутить веревку управления.

- Установка  на  раму  окна,  стену,  перегородку,  проем  или  потолок  при  помощи  универсальных кронштейнов.

  - Разметить  предполагаемые  места  крепления  кронштейнов  (5).  Кронштейны  не  должны располагаться в местах установки суппортов (6) и механизмов (8) в карнизе (1). Если крепление осуществляется к потолку, кирпичной или бетонной стене, то необходимо использовать дюбели*.

  - Просверлить отверстия и при необходимости вставить дюбели*.

  - Прикрутить кронштейны саморезами*.

  - Вставить верхний карниз в кронштейны и повернуть все защелки (5) до упора влево.

  - Вставить прут управления (2) в поворотный механизм (8).

  - Проверить работоспособность изделия путем опускания, поднятия, открытия и закрытия полотна.

3. Установка держателей нижнего карниза.	5

  - После их установки регулировка поступления света в помещение будет возможна только при помощи поворота полотна, подъем будет невозможен. Прикрутить саморезами* два держателя (10) по обе    стороны нижнего карниза (7) на необходимом (нижнем) уровне.

  - Вставить в них нижний карниз. Выступы кронштейнов должны попасть в отверстия в боковых крышках.

Правила эксплуатации

- Поворот полотна осуществляется путем поворота прута управления.

- Подъем и опускание полотна осуществляется при помощи веревки управления. Для этого веревку управления отвести к центру жалюзи, освободив тем самым фиксатор веревки и далее отпускать её или тянуть. При достижении нужного уровня отвести веревку от центра и отпустить. Подъем и опускание рекомендуется производить при горизонтальном положении ламелей. Нижний карниз может быть зафиксирован на любом уровне.

- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.

- Необходимо избегать механического воздействия на полотно, т.к. ламели легко деформируются.

- Допускается чистка полотна влажной тряпкой, а карнизы – только сухой.

- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.