Инструкция по установке кассетной рулонной шторы UNI и UNI-зебра

1	11

7

2

10	3

5

4

8

9

6

Порядок установки модели UNI

- Установка изделия со сверлением.

  - Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут поцарапать изделие. Раскрутить цепочку управления (если есть).

  - Снять боковые декоративные крышки (1) c короба (11) и вкрутить по одному саморезу (5) на 2-3

мм в каждый боковой кронштейн (2) в место, обозначенное на рисунке “x”.

  - Приложить изделие к раме окна. Опустить полностью полотно ткани (4). Выровнять короб так, что- бы ткань по ширине равномерно закрывала световой проём окна. Прикинуть расположение направляю- щих (3). Для UNI-зебра убедиться в закрытии светового проема при опущенном полотне ткани.

  - Прикрутить короб одним саморезом с любой стороны. Поворачивая свободный край короба, до- биться равномерности закрытия светового проема (при необходимости). Если рама окна неровная, то короб относительно линий рамы будет установлен не параллельно.

  - Закрутить полностью второй саморез на свободном краю короба. Вкрутить оставшиеся два самореза по одному в каждый кронштейн.

  - Обезжирить на раме места крепления направляющих. Для UNI-зебра вставить нижний отвес в ткань.

  - Отклеить защитную ленту с двустороннего скотча (8) на направляющих и приклеить их. Торцы С-образных направляющих изделия должны входить в специальные пазы в коробе, плоские – упираться в короб. Если изделие с плоскими направляющими (UNI 1), то полотно будет двигаться между ними и стеклом. В изделиях UNI 2 полотно двигается в направляющих типа “C”. Светового зазора между тканью и направляющими быть не должно. В направляющие типа “С” снизу вставить заглушки (6).

  - Опустить полотно в нижнее положение и установить нижний ограничитель цепи. Нижняя планка

(9) должна висеть в воздухе (зазор 1...2 мм).

  - Поднять полотно в верхнее положение и установить верхний ограничитель цепи. Нижняя планка должна выступать из под короба на 1-2 см.

- Установка изделия без сверления с помощью двустороннего скотча.

  - Обезжирить на раме окна места установки короба и направляющих.

  - Приложить изделие к раме окна. Опустить полотно ткани (4) на 10-15 см. Выровнять короб таким образом, чтобы ткань по ширине равномерно закрывала световой проём окна. Отметить карандашом на раме положение короба. Прикинуть расположение направляющих (3).

  - Отклеить  защитную  пленку  с  двустороннего  скотча  на  дополнительном  профиле  короба  и подкладочных плитках боковых кронштейнов.

  - Аккуратно, ориентируясь на метки, приклеить короб.

  - Приклеить направляющие. В остальном установка изделия на скотч аналогична установке со сверлением (п.п.1.2, 1.4 и 1.5 опустить).

Установка изделия с пружиной производится аналогично за исключением п.п.1.8…1.10.

Царапины, на коробе или направляющих можно удалить при помощи белой тряпки смоченной ацетоном.

Правила эксплуатации

- Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически. Если изделие оснащено пружиной, то подъем полотна осуществляется за счет пружины. Для опускания полотна необходимо повернуть ручку нижней планки и потянуть вниз. Для фиксации полотна в любом положении повернуть ручку нижней планки вверх.

- Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью воздуха не более 70%.

- Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно, короб и другие комплек- тующие, а также попадания грязи на полотно ткани.

- Не допускается резкий подъем и опускание полотна.

- Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.

- Допускается короб и направляющие протирать мокрой тряпкой.

- Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

- Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.