Инструкция по установке классической рулонной шторы Ловолайт.

Классика LVT

Порядок установки

1. Распаковать изделие, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими

предметами, которые могут повредить изделие. Раскрутить цепь управления.

2. Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (Рис.1), расстояние между которыми зависит от типа размеров в заявке:

• если в заявке дан размер готового изделия, то расстояние между кронштейнами равно ширине

изделия;

• если в заявке дан размер по ткани, то расстояние между кронштейнами = ширина изделия +

3.5 см.

Рис.1. Разметка и установка кронштейнов                                                                       Рис.2. Установка изделия в кронштейны

3. Просверлить отверстия под кронштейны, при необходимости вставить дюбели.

Прикрутить кронштейны саморезами.

4. Вставить трубу в кронштейн со стороны управления таким образом, чтобы крючок на торце

был направлен вертикально вниз (Рис.2). Вставить изделие во второй кронштейн с другой стороны.

5. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна.

Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!

Классика LVT (с монтажным профилем), Зебра LVT.

Порядок установки

- Распаковать изделие, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие. Раскрутить цепь управления.

2. Разметить предполагаемые места  крепления кронштейнов. Количество кронштейнов зависит от ширины изделия. Крайние кронштейны рекомендуется устанавливать максимально близко к краям.

3. Просверлить отверстия. При необходимости использовать дюбели.

4. Прикрутить 2 саморезами каждый кронштейн.

5. Вставить изделие в кронштейны.

6. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна.

Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!

Рис.6. Пример установки штор LVT с монтажным профилем на 3 кронштейна

Правила эксплуатации

Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация

нижней планки на любом уровне происходит автоматически.

• Изделие предназначено для установки только внутри помещений с относительной влажностью

воздуха не более 70% и с плюсовой температурой.

• Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и другие комплектующие,

а также попадания грязи на полотно ткани.

• Допускается сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.

• Не допускается резкий подъем и опускание полотна.

• Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

• Не допускается эксплуатация изделия со снятыми или переустановленными на большую высоту ограничителями цепи.