Инструкция по установке рулонных штор MINI

1. Порядок установки модели MINI

1.1. Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущи-

ми предметами, которые могут поцарапать изделие. Раскрутить цепочку управления.

1.1.1. Если изделие с боковой фиксацией, то перед установкой необходимо завязать узел с одного конца лески. Продеть конец лески с узлом в верхнее (или нижнее) прямоугольное отверстие кронштейна. После установки узел должен быть зажат между плоскостью кронштейна и рамой (платформой для скотча или накидным кронштейном). Проделать эту операцию с другой леской.

Примечание: для установки лески в полностью закрытом состоянии под нижней планкой готового изделия необходимо предусмотреть минимум 3.5 см высоты для установки нижнего кронштейна

1.1.2. Если изделие комплектуется магнитом, то прикрутить его саморезом (входит в комплект поставки) к раме окна

1.2. При установке со СВЕРЛЕНИЕМ разметить предполагаемые места крепления кронштейнов (см. рис. а) и прикрутить их саморезами.

1.3. При установке на СКОТЧ вставить кронштейны в платформы с наклеенным на них двусторонним скотчем, разметить предполагаемые места их крепления (см. рис. б) и обезжирить их. Отклеить защитную пленку с платформы для скотча и приклеить их.

1.4. При установке на НАКИДНЫЕ КРОНШТЕЙНЫ надеть их на раму окна и вставить в них кронштейны, (см. рис. в).

1.5. Вставить в механизм и заглушку шторы губки кронштейна, (см. рис. г).

1.6. Вставить штору в сборе в кронштейны до щелчка. Отверстие в механизме, из которого выходит цепь, должно быть направлено вниз.

1.7. Надеть на оба кронштейна крышки, (см. рис. д).

1.8. Опустить полотно ткани в нижнее положение и установить нижний ограничитель цепи около кронштейна, (см. рис. е).

1.9. Поднять полотно в верхнее положение, 1-2 см ткани должно свисать, и установить верхний ограничитель цепи около кронштейна.

1.10. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна. Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!

г)                                                                          д)                                                                 е)

2. Установка лески

2.1. Вставить направляющие лески в нижнюю планку.

2.2. В зависимости от типа кронштейна произвести дальнейший монтаж:

* Кронштейн нижний пластиковый (со сверлением).

2.2.1. Продеть леску через направляющие лески в нижней планке, крышки кронштейнов нижних и кронштейны нижние пластиковые.

2.2.2. Разметить места крепления кронштейнов таким образом, чтобы леска была вертикальна. Установить кронштейны на раму с помощью 2 саморезов (в комплект поставки не входят).

2.2.3. Надеть кольцо стопорное на леску и зафиксировать его с помощью винта. Проделать эту операцию с другой леской.

2.2.4. Вставить кольца с леской в кронштейны снизу. Леска должна быть натянута. Если леска не натянута, то ослабить винт на кольце, натянуть леску и затянуть винт.

2.2.5. Надеть сверху крышки на кронштейны.

ВРис. Кронштейн нижний пластиковый                                                                   Рис. Кольцо стопорное

Рис. Установленный кронштейн без крышки                   Рис. Установленный кронштейн в сборе

2.3. Остатки лески отрезать ножницами.

2.4. Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна. Если леска натянута слишком сильно и мешает изделию работать равномерно, то отрегулировать натяжение лески способом, указанным в п.2.2.4.

* Кронштейн нижний пластиковый с поворотным механизмом

4.1. Установить нижние кронштейны на раму окна. Возможны 2 варианта установки:

а) кронштейн устанавливается на открывающиеся створки без сверления (аналогично накидному кронштейну);

б) при установке на глухое окно со сверлением у кронштейна отламывается выступ, затем кронштейн прикручивается к раме одним шурупом.

4.1.  а)                                                            4.1. б)

4.3. Продеть леску через направляющие лески с двух сторон.

4.4. Продеть леску через отверстие в крышке кронштейна, леска должна выходить из крышки минимум на 3 см.

4.4                                                                    4.5

4.5. Вставить крышку в кронштейн, леска должна проходить через 2 паза в кронштейне. Крутить по часовой стрелке для натягивания лески. Остатки лески отрезать.

Правила эксплуатации

•	Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней планки на любом уровне происходит автоматически.

•	Изделие предназначено для установки только внутри помещений на рамы окон (с леской – только на пластиковые) с относительной влажностью воздуха не более 70%.

•	Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.

•	Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.

•	Не допускается резкий подъем и опускание полотна.

•	Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

•	Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.