Инструкция по установке и эксплуатации рулонной шторы MGS-зебра

Порядок установки

1.	Распаковать жалюзи, аккуратно разрезав упаковочный рукав. Будьте осторожны с режущими предметами, которые могут повредить изделие. Раскрутить цепочку управления.

2.	Разметить предполагаемые места крепления кронштейнов. Крайние кронштейны рекомендуется устанавливать максимально близко к краям.

3.	Просверлить отверстия. При необходимости использовать дюбели.

4.	Прикрутить шурупами кронштейны

5.	Вставить изделие в кронштейны. Рулон ткани должен быть виден.

6.	Вставить нижнюю трубку в ткань.

7.	Вставить в нижнюю трубку заглушки с обеих сторон.

8.	Проверить работоспособность изделия путем опускания и поднятия полотна.

9.	Установить ограничители цепи на верхнее и нижнее крайние положения.

10.	Участок цепи между ограничителями по желанию можно отрезать. В этом случае ход цепи будет ограничен соединителем.

На проем /на стену

На проем /на стену

В проем /на потолок

В проем /на потолок

Полотно ткани при поднятии/опускании не должно касаться окружающих предметов!

Правила эксплуатации

•	Подъем и опускание полотна ткани осуществляется с помощью цепочки управления. Фиксация нижней трубки на любом уровне происходит автоматически.

•	Изделие предназначено для установки только внутри помещений  с относительной влажностью воздуха не более 70%.

•	Необходимо избегать любого механического воздействия на полотно и комплектующие, а также попадания грязи на полотно ткани.

•	Допускается только сухая чистка полотна ткани мягкой щеткой или пылесосом.

•	Не допускается резкий подъем и опускание полотна.

•	Не допускается самостоятельный ремонт изделия клиентом.

•	Не допускается эксплуатация изделия без ограничителей цепи.